Od července 1986 známe vozidlo BX (s motory 1360cm3 a 1580cm3) vznikl s konstrukčně novým systémem na snížení škodlivých látek:

Řízené přichystání směsi:

U tohoto typu vozidla může být použit pouze bezolovnaté palivo. Použitím olovnatého paliva často vede ke zničení katalyzátoru.

Všeobecná data

|  | 1360 cm3 | 1580 cm3 |
| --- | --- | --- |
|  | Limuzína | Kombi | Limuzína | Kombi |
| Prodejní označení | BX | BX 14 E | BX 16 RS | BX 16 RS |
| Identifikační číslo vozidla -série | XB - XT | XB - EC | XB - XW | XB - XX |
| Tovární označení | XT | EC | XW | XX |
| Počet míst k sezení | 5 | 5 |
| Typ motoru | KAZ (XY7 CP) | BAZ (XU5 CP) |
| Převodovka | 5 rychlostních stupňů | 5 rychlostních stupňů |
| Typ | BH 3 značení BT 73 | BE 1 značení BN 11 |

Všeobecná technická data tohoto vozu (rozměry, váhy,…) nejsou pozměněny. Zvláštnosti tohoto vozu jsou následně popsány.

MOTOR

Technická data:

|  | BX 14 | BX 16 |
| --- | --- | --- |
| Typ motoru | KAZ (XY7 CP) | BAZ (XU5 CP) |
| Vrtání | 75 mm | 83 mm |
| Zdvih | 77 mm | 73 mm |
| Objem motoru | 1360 cm3 | 1580 cm3 |
| Zdvihový objem motoru | 1351 cm3 | 1569 cm3 |
| Kompresní poměr | 8,4:1 | 8,3:1 |
| Maximální výkon | 40,4 kW (55k) při 5000 ot/min | 54 kW (75k) při 5800 ot/min |
| Maximální točivý moment | 102 Nm při 2500 ot/min | 117 Nm při 3000 ot/min |
| Maximální otáčky motoru | 6200 ot/min | 6200 ot/min |
| Palivo | Bezolovnaté | Bezolovnaté |
| Oktanové číslo | Minimálně 91 | Minimálně 91 |

Řízení: Ventilový rozvod

|  | BX 14 | BX 16 |
| --- | --- | --- |
| Při teoretické vůli ventilů | 0,7 mm | 1 mm |
| Sací ventil otvírá | 4° za HÚ | 3° 30´ před HÚ |
| Sací ventil zavírá | 29° za DÚ | 34° za DÚ |
| Výfukový ventil otvírá | 30° před DÚ | 38° před DÚ |
| Výfukový ventil zavírá | 5° před HÚ | 0° před HÚ |
| Značky na vačkovém hřídeli | A Na straně rozdělovače | 1 bílá (mezi vačkami) na straně rozdělovače |

Vůle ventilů (za studena – tj. asi 20°C)

|  | BX 14 | BX 16 |
| --- | --- | --- |
| Sací ventil | 0,10 až 0,15 mm | 0,15 až 0,20 mm |
| Výfukový ventil | 0,20 až 0,30 mm | 0,35 až 0,40 mm |

Mazání:

| Doporučený olej | Total GTI Plus 10W 30 Total GTI Plus 10W 40 |
| --- | --- |
| Celková náplň | Cca 4,5 l |
| Spínací tlak spínače tlaku oleje | 0,6 bar | 0,5 bar |
| Tlak oleje | 3 bar při 4000 ot/min | 3,5 bar při 4000 ot/min |
| Vložka olejového filtru | Purflux LS 498 B SIF VH 163 | Purflux LS 468 |

Rozbor:

BX 14:

- Motor 150D převzat z Visa 14 TRS

- Hlava válců: Specifická kvůli čidlu teploty chladicí kapaliny.

- Specifické písty, aby zajistily kompresní poměr8,4:1.

BX 16:

- Motor 171 C převzat z BX 16.

- Specifické písty, aby zajistily kompresní poměr8,3:1.

Zásobování palivem – Příprava směsi

Řízené připravování směsi

Cíl systému:

Zhotovení perfektní vzduch-/benzin- směs, pro optimální reakci řízeného katalyzátoru.

Popis:	A – Elektronická řídicí jednotka

B – Karburátor

C – Motor

D – Lambda-sonda

E – Katalyzátor

1 – Alarm-varovná kontrolka

2 – Elektroventil pro odvětrání plovákové

komory

3 – Jehlový ventil běhu naprázdno

4 – Řízená hlavní tryska (jehlový ventil)

5 – Potenciometr škrticí klapky

6 – Elektroventil pro otevření škrticí

klapky

7 – Elektroventil nasávanéo vzduchu (BX 14)

8 – Pneumatický ventil (BX 14)

9 – Řízení škrticí klapky

10 – Třícestná spojka (T-kus BX 14)

11 – Vzduchový filtr

12 – Čidlo teploty chladicí kapaliny

13 – Čidlo teploty motorového oleje

14 – Zapalovací cívka

15 – Klíček zapalování

16 – Diagnostická zásuvka

Princip regulace:

Spočívá v tom, s pomocí Lambda-Sondy směs stále udržet okolo ideální hodnoty 1:15.

- Karburátor je vybaven dvěma elektroventily (jehlové ventily), které regulují množství paliva.

- Lambda-Sonda je umístěná ve výfukovém potrubí (před katalyzátorem). Informuje počítač o množství kyslíku ve spalinách.

- Počítač ovládá jehlový ventil v karburátoru s ohledem na následující činitele:

- teplota chladicí kapaliny

- teplota motorového oleje (BX 16)

- otáčky motoru

- poloha škrticí klapky

- Lambda – Sonda

Uzavřený regulační obvod

  - Regulační obvod je „uzavřený“, když přichází informace z Lambda – Sondy.

  - Směs palivo/vzduch potřebná pro katalyzátor má stálý poměr 1:15 ( 0,07 nebo Lambda = 1 ( 0,07.

Otevřený regulační obvod

  - Regulační obvod je „otevřený“, když Lambda – Sonda neposkytuje žádné informace.

  - Sbírání spalin v regulačním obvodu je potom možné stále, když to požadují potřeby motoru.

Karburátor

Konvenční  jednostupňový karburátor s řízeným upravováním:

  - Jehlový ventil běhu naprázdno (2) (Elektroventil): řízený skrze počítač a je na místě trysky běhu naprázdno.

  - Řízená hlavní tryska (3) (elektromagnetický jehlový ventil): řízený skrze počítač a je uspořádán paralelně k hlavní trysce (8).

  - Potenciometr (4): informace počítači přes úhel natočení škrticí klapky.

  - Elektroventil (1) k odvětrání plovákové komory.

  - Ovládání škrticí klapky (6)

  - Automatické zařízení pro studený start (7)

  - Podtlaková kapsa (5)

| SOLEX – karburátor 34 T BIA | BX 14 značení: 403 | BX 16 značení: 410 |
| --- | --- | --- |
| Vzduchový trychtýř | 25 | 27 |
| Korekční vzduchová tryska | 170 | 150 |
| Směšovací trubice | 1F7 | 1F7 |
| Hlavní tryska | 120 | 120 |
| Hlavní jehlová tryska | 95 | 95 |
| Volnoběžná jehlová tryska | 49 | 55 |
| Vstřikovací trubička akcelerační pumpičky | 40 | 40 |
| Plováková jehla | Ø1,6mm | Ø1,6mm |
| Hladina benzínu v plovákové komoře (nenastavitelná) | 20 mm | 20 mm |

| Motor Karburátor | Volnoběžné otáčky | Obsah CO % | Obsah CO2 % | Pozitivní pootevření škrticí klapky při uzavření startovací klapky (OP) | Pootevření startovací klapky skrz podtlakovou kapsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAZ SOLEX 34 TBIA znač.: 403 | 950 ( 100 ot/min zvýšené: 1200 + 100 ot/min | 6,3(2 V < 0,5 % | > 11% | 0,40 mm při 20°C | BX 14: 8 ( 0,2 mm BX 16 9(0,2 mm Nastavení speciálním nářadím OUT 180 134-T |
| BAZ SOLEX 34TBIA znač.: 410 |  |  |  |  |  |

Elektronická řídicí jednotka

Umístěný pod spolujezdcovo sedadlo:

  - Počítač shromažďuje všechny informace a porovnává je s uloženými hodnotami. Po vyhodnocení určí optimální regulaci a dávku změní jehlový ventil v karburátoru.

  - Při úbytku rozdílnosti vysílaného signálu počítač potřebné informace sáhne do naprogramované paměti, kvůli zaručení funkci motoru. Současně informuje řidiče o poruše přes blikající kontrolku.

  - Ta usnadní hledání závady (autodiagnostika).

Chladicí kapalina – teplotní čidlo (NTC):

Odpor při 20°C = cca 8000Ω a při 85°C = cca 650Ω

u BX 14 je umístěný v hlavě válců

u BX 16 je umístěný v pouzdru termostatu na motoru

Čidlo teploty motorového oleje (BX 16)

Kontakt sepne při 18°C

Kyslíková sonda (Lambda-Sonda)

Umístěná na výfukovém potrubí, mezi motorem a katalyzátorem, dodává počítači stálé informace o směsi (vzduch/palivo-poměr).

  - 1 V, když je směs bohatá

  - 0 V, když je směs chudá

Popis:

Sonda je galvanický článek a vyrábí při určitém předpokladu napětí.

(1) ochranný obal s drážkováním (pro vniknutí výfukových plynů)

(2) matice sondy

(3) ochranný obal (prodyšný)

(4) izolace

(5) kontaktní kolík pro spojovací kabel (Sonda-počítač)

(6) vodiče pro vyhřívání (plus a kostra)

(7)

(8) topný odpor

(9) keramický nosič

(10) porézní keramika – a platinová elektroda

Funkce – princip

Lambda-Sonda měří obsah kyslíku ve výfukových plynech (vysoký obsah = chudá směs; nízká hodnota = bohatá směs).

Jedna strana porézní keramické části je v kontaktu s okolním vzduchem (skrz prodyšný ochranný obal). Druhá strana keramické části je v kontaktu s výfukovými plyny.

Zabudovaný topný odpor umožňuje rychlé zahřátí sondy na provozní teplotu.

Poznámka: Při nanášení ochranných prostředků je zapotřebí sondu dobře zakrýt. Prodyšný ochranný obal (3) umožňuje kontakt vnitřní kovové části s vnějším vzduchem.